# Úvod

Vzhledem k časově i technologicky náročným restaurátorským pracím, které jsou navrženy s ohledem na ochranu poměrně výrazně narušených konstrukcí, jsou práce rozčleněny do tří pracovních celků.

Předmětem díla jsou práce prvního a druhého pracovního celku (rozpočet F1 a F2).

Třetí celek je uvažován do budoucna (realizace je předpokládána v návaznosti na vysychání stavebních konstrukcí, které mají být restaurovány a zajištění potřebných finančních prostředků).

# 1. Pracovní celek (rozpočet F1)

První pracovní celek je soubor stavebních prací, které mají za účel zajistit ochranu kulturní památky proti zatékání a současně stabilizovat vnitřní prostředí ve stavebních konstrukcích tak, aby životnost navržených restaurátorských praví v dalších celcích byla co nejdelší. Práce jsou zaměřeny na opravu Písecké brány a jsou vykázány ve výkaze F.1.

V tomto pracovním celku budou probíhat tyto stavební činnosti (s odvoláním na strukturu přiložené projektové dokumentace):

SO 01 	-	Kompletní stavební práce, včetně techniky prostředí stavby a nezbytných restaurátorských prací. Nezbytnými restaurátorskými pracemi je myšleno odsolování partií kontaminovaných vodorozpustnými solemi na vnitřní klenbě průjezdu a zpevnění kamenných prvků fasád. Tyto práce proběhnou v jednom pracovním cyklu.

SO 04	- 	Kompletní stavební práce

SO 05	- 	Kompletní stavební práce

SO 06	- 	Kompletní stavební práce

SO 07	- 	Kompletní stavební práce

Technická zařízení (přípojky, …)

# 2. Pracovní celek (rozpočet F2)

Druhý pracovní celek je soubor stavebních prací, zaměřených na práce na hradbách (Fausse – braye). Jedná se o stavební práce, spojené s vyrovnáním kamenných kvádrů  opěrných zdí. Práce jsou vykázány ve výkaze F.2.

V tomto pracovním celku budou probíhat tyto stavební činnosti (s odvoláním na strukturu přiložené projektové dokumentace):

SO 02	- 	Kompletní stavební práce včetně vyrovnání kamenných kvádrů

SO 03	- 	Kompletní stavební práce včetně vyrovnání kamenných kvádrů

# 3. Pracovní celek

# V třetím celku budou provedeny veškeré restaurátorské práce uvedené v tomto projektu, které nebyly realizovány v předchozích dvou pracovních celcích. Práce jsou vykázány ve výkaze F.3.

# Podmínky zadavatele

- Dodavatel restaurátorských prací předloží zástupci NPÚ přesný postup prací. Tento postup musí být ze strany NPÚ odsouhlasen.

- Dodavatel restaurátorských prací předloží zástupci NPÚ technologické postupy na provádění navržených prací včetně harmonogramu prací. Tento postup musí být ze strany NPÚ odsouhlasen.

- Dodavatel restaurátorských prací se prokáže oprávněním příslušné osoby pro provádění restaurátorských prací. Dodavatel bude informovat NPÚ o tom, která osoba bude práce provádět.

vypracoval: Ing. V. NÝČ